中海外能源科技（山东）有限公司

动力车间污水处理场废气收集治理项目投标人资格要求

★投标人资格要求：

1、投标人必须在中华人民共和国境内注册并具有法人资格的生产型企业，具有有效的企业法人营业执照。营业执照经营范围必须包括废气治理工程及相关设备的设计、生产和安装。

2、投标人必须具有有效的环保工程专业承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，施工单位需具有承包本项目相应的建设工程承包资质。

3、投标人近3年至少有2例石油炼化企业污水处理场废气收集及处理且规模在20000Nm3/h以上的业绩，处理工艺与本项目工艺相同，且处理后废气污染物排放指标满足DB37-3161-2018 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》中相关指标要求，排气筒高度大于15米，满足环保相关要求。

4、最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为。

5、具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

★投标人工艺技术要求：

1、投标人必须提供详细具体的技术方案，符合项目实情和招标文件要求，可操作性强，计算数据准确，无重大漏项。

2、工艺建议采用“预处理+生物+活性炭吸附+再生”处理工艺，如投标方有性价比更好的工艺技术，可以提多套方案。

(1)生物除臭系统对生物填料选用及组合的技术先进性进行描述；臭气流速设计合理性，臭气与填料的接触时间设计合理性进行描述。

(2)吸附系统对吸附罐的功能进行详细描述；对吸附填料的选型、装填、检修及失活后的处理方法进行描述；臭气流速设计合理性，臭气与填料的接触时间设计合理性进行描述；针对炼化多组分废气治理，如何保证吸附填料的脱附效率及寿命进行描述。

(3)对吸附再生的安全性进行描述；对高强度安全再生系统的集成进行描述。

(4)提供生物除臭系统、吸附系统及再生系统的PID 图、系统平面布置图、运行能耗、投资成本等。相关设备、管道及配套设施详细清单，清单中要求提供型号规格及技术参数、数量、材质、品牌等。

(5)本工艺系统存在的风险因数以及针对不同的风险因数采取的安全保护措施进行详细描述。