| 1 | 玻璃钢管道 | 米 |  | 阻燃玻璃钢 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN400壁厚14mm |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | DN350壁厚12mm |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | DN300壁厚12mm |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | DN250壁厚12mm |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN200壁厚12mm |  | 145 |  |  |  |  |  |
|  | DN150壁厚10mm |  | 220 |  |  |  |  |  |
|  | DN100壁厚10mm |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 2 | 玻璃钢管件 | 个 |  | 阻燃玻璃钢 |  |  |  |  |
| (1) | 90°弯头 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN400壁厚14mm |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | DN300壁厚12mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | DN250壁厚12mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | DN200壁厚12mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | DN150壁厚10mm |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | DN100壁厚10mm |  | 40 |  |  |  |  |  |
| (2) | 45°弯头 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN400壁厚14mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | DN350壁厚12mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | DN250壁厚12mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200壁厚12mm |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | DN150壁厚10mm |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | DN100壁厚10mm |  | 16 |  |  |  |  |  |
| (3) | 正三通 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN400壁厚14mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | DN100壁厚10mm |  | 15 |  |  |  |  |  |
| (4) | 异径三通 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN150×100壁厚10mm |  | 9 |  |  |  |  |  |
| (5) | 偏心异径接头 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN400×150壁厚12mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN300×200壁厚12mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200×150壁厚12mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | DN150×100壁厚10mm |  | 7 |  |  |  |  |  |
| (6) | 管帽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN400壁厚14mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN250壁厚12mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200壁厚12mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150壁厚10mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 阀门 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配套法兰标准：GB/T9119-2010，FF |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蝶阀DN400-PN10 |  | 5 | RPP |  |  |  |  |
|  | 蝶阀DN350-PN10 |  | 3 | RPP |  |  |  |  |
|  | 蝶阀DN300-PN10 |  | 1 | RPP |  |  |  |  |
|  | 蝶阀DN200-PN10 |  | 3 | RPP |  |  |  |  |
|  | 蝶阀DN150-PN10 |  | 2 | RPP |  |  |  |  |
|  | 蝶阀DN100-PN10 |  | 53 | RPP |  |  |  |  |
| 4 | 法兰、垫片及紧固件 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 玻璃钢平面板式法兰(FF) | 片 |  | 玻璃钢 |  |  |  |  |
|  | 制作标准参照GB/T9119-2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN400-PN10 |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | DN350-PN10 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | DN300-PN10 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | DN200-PN10 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | DN150-PN10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | DN100-PN10 |  | 212 |  |  |  |  |  |
| (2) | 非金属平垫片（厚3mm） | 片 |  | A3+柔性石墨 |  |  |  |  |
|  | FF DN400-PN10 |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | FF DN350-PN10 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | FF DN300-PN10 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | FF DN200-PN10 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | FF DN150-PN10 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | FF DN100-PN10 |  | 318 |  |  |  |  |  |
| (3) | 双头螺柱及螺母（镀锌处理） | 套 |  | 35#/25# |  |  |  |  |
|  | M20×120 |  | 252 |  |  |  |  |  |
|  | M20×115 |  | 128 |  |  |  |  |  |
|  | M20×110 |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  | M20×105 |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  | M16×95 |  | 2544 |  |  |  |  |  |
| 5 | 支架、管架 | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100管架H=2.5~10m |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | DN150管架H=2.5~10m |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  | DN200管架H=2.5~10m |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | DN250管架H=2.5~10m |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | DN300管架H=2.5~10m |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | DN400管架H=2.5~10m |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | DN200悬臂支架 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN300悬臂支架 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 玻璃钢盖板（罩） | m2 222 |  | 阻燃玻璃钢 |  |  |  |  |
| (1) | 隔油池部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃钢平盖板 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  | 4个玻璃钢罩0.8×0.8×0.8 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 4部分玻璃钢拱形盖板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3×4.5×1 |  | 140 |  |  |  |  |  |
| (2) | 一级气浮池部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃钢平盖板 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 4部分玻璃钢拱形盖板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3×4.5×1 |  | 140 |  |  |  |  |  |
| (3) | 二级气浮池部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃钢平盖板 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 4部分玻璃钢拱形盖板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4×5×1 |  | 180 |  |  |  |  |  |
| (4) | 污泥池部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃钢平盖板 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 2个玻璃钢罩1×1×2 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| (5) | 污泥压滤间部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 透明耐力板7.5×18×3 |  | 300 | 聚碳酸酯 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢方管 | 米 |  | 06Cr19Ni10 |  |  |  |  |
|  | 以上盖板面积为估算值，具体以现场测量数据为准。拱形盖板侧边需留出装置操作口； |
|  | 加罩部分无需密封，以便操作装置时暂时移开。 |
|  | 污泥压滤间部分装置整体加罩，需预留操作口，采用304不锈钢骨架＋透明耐力板， |
|  | 304 不锈钢方管尺寸：50mm×50mm,耐力板厚度不低于2mm，具体规格依据供货厂家现场确定。 |
|  | 玻璃钢盖板材质为阻燃玻璃钢，氧指数30%，厚度10mm。 |